Tracerversuche in der Elbe - Qualitative Beurteilung der Meßstellen als Beitrag zur Modellierung des Stofftransports

Franz-Josef Specht, Regina Eidner, Hans-Hermann Hanisch

1 Einleitung

Der Stofftransport gelöster Stoffe in Fließgewässern stellt sich als dreidimensionales Problem dar (Rutherford 1994). Nach der vollständigen Durchmischung des Stoffes in vertikaler Richtung (Nahfeld) und quer zur Fließrichtung (Übergangsbereich), ist es in der Regel ausreichend, die Transportprozesse auf ein eindimensionales Problem zu beschränken und zu modellieren. Die angenommene Gleichverteilung des Stoffes liegt aber aufgrund des Strömungsprofils des Gewässers und lokaler Einflüsse (z.B. Buhnenfelder und seitliche Einleitungen) nur bedingt vor.

2 Bewertung der Probenahmestellen

Bei den Tracerversuchen an der Elbe war es aus verschiedenen Gründen nur an wenigen Stellen möglich, ansatzweise die Querverteilung des Tracers im Querschnitt zu bestimmen. In der Regel wurden die Konzentrationsganglinien ufernah von Anlegern, Booten, Buhnenköpfen oder direkt vom Ufer aufgenommen. Da eine Probenahmestelle aber jeweils den gesamten Flußquerschnitt und auch einen Elbe-Abschnitt repräsentieren soll, ist die Auswahl sehr sorgfältig vorzunehmen. Ferner sind die unvermeidlichen Einflüsse des Standortes zu interpretieren und zu eliminieren.

Die unterschiedliche Querverteilung äußert sich wie folgt:

·	verzögerte Ankunftszeit der Tracerfront in Ufernähe

·	geringere Maximalkonzentration in Ufernähe

·	lange Nachlaufkonzentrationen (Tailing) durch geringe Fließgeschwindigkeiten in Ufernähe

·	Interaktion zwischen dem Hauptstrom und seitlichen Stillwasserzonen (Buhnenfeldern)

Zum Teil finden sich diese Phänomene in den statistischen Größen, die die Ganglinien beschreiben (Erwartungswert, Varianz und Schiefe), und in der Wiederfindungsrate wieder. So weisen z.B. die Meßstellen auf den Buhnenköpfen eine signifikant höhere Wiederfindungsrate auf als weniger gut angeströmte Meßstellen, wenn rechnerisch eine Gleichverteilung des Tracers im Querschnitt angenommen wird.

Über den Erwartungswert der Tracerganglinie (entspricht der mittleren Stofftransportzeit) lassen sich Rückschlüsse auf die Fließzeit ziehen. Einige Meßstellen lassen sich über den Erwartungswert als ungünstig angeströmte Meßstellen identifizieren. Die Transportzeiten sind aber sicher zu korrigieren, sofern die Fließgeschwindigkeit bekannt ist oder zumindest stichprobenartig Konzentrationsmessungen an besser angeströmten Stellen durchgeführt werden konnten.

Noch deutlicher wird die zeitliche Verzögerung der Ganglinien und die Abnahme der Konzentrationen im Bereich der Buhnenfelder. Das Stillwasserzonenmodell, das im Gegensatz zum Ansatz von Taylor nicht durchflossene Querschnittsteile wie die Buhnenfelder als Austauschzone berücksichtigt, ist in der Lage, die in den Tracerversuchen gemessenen steilen Fronten und das langsame Abklingen des Tracers nachzubilden. Da der Eintrag des Stoffes aus dem Hauptstrom in die Stillwasserzone genau wie das Austragen in den Hauptstrom zurück nur in einer sehr schmalen Zone im Bereich der Kontaktfläche stattfindet, in der auch die Proben von den Buhnenköpfen genommen wurden, weisen dies Stellen eine extrem lange, aber auch nur sehr geringe Nachlaufkonzentration auf. Außerhalb dieser Austauschzone (weiter in Flußmitte) treten diese extrem langen Nachlaufkonzentrationen nicht auf.

3 Einfluß auf die Modellierung

Ein Hauptproblem der Stofftransportmodellierung ist es, ein sinnvolles Konzept anzuwenden, mit dem durch eine eindimensionale Modellierung ein Prozeß wiederspruchsfrei beschrieben werden kann, der sich in der Natur mehrdimensional, besonders im Bereich der Stillwasserzonen, darstellt. Ansätze dieser Art sind am Rhein verwirklicht (Mazijk, 1997).

Die exakte Definition der Stillwasserzonen im Modell (sofortige Gleichverteilung der Konzentration, nur dispersiver, aber kein konvektiver Stoffaustausch mit dem Hauptstrom, die Geometrie der Stillwasserzonen wird nur über den volumetrischen Anteil, nicht aber über die Form erfaßt) spiegelt sich in der Natur nicht wieder. Der Tracer dringt vergleichbar einer Welle in die Buhnenfelder vor. Die Konzentration im Buhnenfeld ist sehr stark auch vom Ort und nicht nur von der Zeit abhängig.

Gelingt es, diese Probleme bei vertretbarem Meßaufwand einzugrenzen und somit auch die Konzentrationsganglinien in den Stillwasserzonen zu erfassen, kann ein wichtiger Beitrag dazu geleistet werden, die longitudinalen Dispersionsprozesse und den Einfluß der Buhnenfelder auf die Längsdispersion auch separat zu quantifizieren und somit die physikalischen Prozesse exakter nachzubilden.

Anhand einiger Meßstellen der bisherigen Tracerversuche an der Elbe wird der Einfluß der Probenahmestelle sowohl im Hauptstrom als auch in einem Buhnenfeld verdeutlicht. Als Modell wird das Stillwasserzonenmodell angewendet. Es wird sowohl ein numerischer Lösungsansatz der BfG (AMOR) als auch ein analytischer Ansatz nach der Momentenmethode von B.H. Schmid (1995) angewendet. Beide Ansätze liefern nahezu identische Ergebnisse.

Literatur

Mazijk, A. van (1997): One-dimensional approach of transport phenomena of dissolved matters in rivers - TU Delft, 310 S.

Rutherford, J.C. (1994): River mixing - John Wiley and Sons, Chichester, 347 S.

Schmid, B.H. (1995): Zur Berechnung unfallbedingter Schadstoffkonzentrationen in offenen Gerinnen mit Stillwasserzonen: Näherungslösung mit Hilfe der Pearson-III-Verteilung - Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft, Jahrgang 47, Heft 3/4, S. 68 - 73