Einstieg in Stoffhaushaltsuntersuchungen der tschechischen Elbe mit Hilfe des Gütemodells QSIM

Peter Fischer, Regina Eidner, Maria Kalinová, Dieter Müller, Jakub Langhammer

Zielstellung

Durch den fortschreitenden Neu- und Ausbau der Abwasserreinigungsanlagen wird der Einfluß von toxischen Verbindungen auf das Ökosystem reduziert. Da Phosphor und Stickstoff aus punkt- und linienförmigen Quellen weiterhin in großen Mengen eingetragen werden, kann dies zu einer Erhöhung der Sekundärverschmutzung führen. Das Phytoplanktonwachstum wird im tschechischen Teil durch die vorhandenen Staustufen in der Elbe gefördert (Trejtnar, 1993). Die ganzheitliche Betrachtung großer Teile der weitgehend staugeregelten tschechischen Elbe sowie der freifließenden deutschen Elbe soll die Wechselwirkungen zwischen Biozönosen und Wasserbeschaffenheit aufzeigen und letztlich Aussagen zum Nährstoffeintrag in die Nordsee ermöglichen. Teilziele des zu erstellenden einheitlichen Modells sind

das Erkennen von Algendynamiken im Längsschnitt und in ihrer zeitlichen Entwicklung

Prognosen der Auswirkung des erhöhten „Algenstartgehalts" an der tschechisch/ deutschen Grenze auf den Stoffhaushalt im deutschen Elbeabschnitt.

2. Hydraulisches Modell

Für den tschechischen Teil der Elbe wurde von Nìmèice bis Høensko ein hydraulisches Modell auf der Basis des Fließgewässergütemodells QSIM erstellt. Aus folgenden Gründen wurde Nìmèice (km 252,6) als Startprofil gewählt:

Die Modelleingangsgrößen sind verfügbar,

die wichtigen Abschnitte für Gütemodellaussagen liegen flußabwärts,

der oberhalb Nìmèice liegende Abschnitt mit dem hier abzweigenden Opatovický-Kanal ist derzeit nicht adäquat zu beschreiben.

Das Startprofil befindet sich in einem noch nicht durch Staustufen beeinflußten Abschnitt, jedoch gelangt der Fluß an der Mündung der Louèna (km 244,17) bald in den Rückstau des Wehres Pardubice. Abb. 1 gibt einen Längsschnitt der Wasserspiegellagen für die Abflußsituation im August 1996 wieder und läßt die Wirkung der Staustufen auf die Fließgeschwindigkeit erkennen. Dieser Monat repräsentiert eine sommerliche Niedrigwassersituation, welche für die Analyse der Belastungssituation am interessantesten ist. Für das gesamte Simulationsgebiet wurde eine Fließzeit von 13,5 Tagen berechnet. Damit liegt sie wesentlich über der Fließzeit unter Verwendung des langjährigen MQ (1931-1990) von 7,3 Tagen.

Abb.1: Wasserspiegellagen und Fließgeschwindigkeiten im tschechischen Elbeabschnitt

von Nìmèice bis Høensko/Schmilka

3. Ausblick

Basierend auf dem hydraulischen Modell wird der Stoffhaushalt der Elbe unter besonderer Berücksichtigung des Sauerstoffs und des Phytoplanktons für den Zustand vom August 1996 und verschiedene Einleitungsvarianten berechnet. Zusätzlich wird eine Langzeitsimulation der Gewässergüte über das gesamte Jahr 1996 den Einblick in noch nicht erforschte Wirkungsmechanismen gewähren. Während seiner nunmehr 18jährigen Anwendung wurden Abweichungen zwischen Messung und Simulation unter Verzicht auf eine formale Kalibrierung im deterministischen Sinne ausgewertet und das Modell durch neue bzw. weiterentwickelte Algorithmen ergänzt (Schöl et. al. 1997). Aus diesem Grund ist das Modell besonders gut geeignet, den Einfluß toxischer Verbindungen des Abwassers auf das Phytoplankton zu verfolgen, wie er auch durch Desortová (1993) beschrieben wurde.

Literatur

Trejtnar, K. (1993): Vliv provozu na tocích a øízení vodohospodáøských soustav na jakost vody (Einfluß des Verkehrs auf Flüssen und der Führung des wasserwirtschaftlichen Systems auf die Gewässergüte). Povodí Labe a.s. Hradec Králové, 132 S.

Schöl, A., T. Bergfeld, V. Kirchesch u. D. Müller: IKSMS-Project: Oxygen budget and biological processes in the regulated rivers Mosel and Saar, Final report 1997 - Bundesanstalt für Gewässerkunde, BfG - 1091, Textband 78 S. + Annex-Band 167 S.

Desortová, B. (1993): Distribuce fytoplanktonu podél toku Labe ve vztahu ke koncentraci živin (Verteilung des Phytoplanktons entlang des Laufs der Elbe im Bezug zur Nährstoffkonzentration). VÚV T.G.M Praha, Dez. 1993, 16 + 4 S.